## Slide 1
الروافع: أنواعها، مكوناتها ومعايير السلامة
أداة هندسية أساسية في البناء والصناعة والنقل، تعمل على رفع ونقل الأحمال الثقيلة بكفاءة وأمان

## Slide 2
تاريخ الروافع وتطورها
العصور القديمة
3000 قبل الميلاد
الشادوف - أول تصميم للرافعة في بلاد ما بين النهرين رفع المياه للري استخدام في مصر القديمة 2000 قبل الميلاد تطوير الرومان واليونانيين
العصور الوسطى
500-1500 ميلادي
الرافعات ذات الرحويات - لبناء الكاتدرائيات القوطية تركيب على الأرض أو داخل المبنى استخدام في الموانئ الثابتة عجلات مزدوجة لزيادة الكفاءة
العصر الحديث
1900-الآن
الروافع الحديثة - أنظمة متطورة وقدرات فلكية قدرة رفع تزيد عن 20,000 طن أنظمة هيدروليكية وكهربائية متقدمة استخدام في ناطحات السحاب والبنية التحتية

## Slide 3
أنواع الروافع
الروافع المتحركة
الرافعات المجنزرة
تتحرك عبر مسارات مستمرة، قادرة على التغلب على الأراضي غير المستوية، سعة رفع حتى 600 طن
رافعات التضاريس الوعرة
تتميز بإطارات قوية ودفع رباعي، أذرع تلسكوبية متداخلة، سعة رفع 30-150 طن
رافعات لجميع التضاريس
تثبت على شاحنات ذات 6-18 عجلة، سعة رفع تصل إلى 1200 طن، متعددة الاستخدامات
الرافعات المثبتة على المركبات
توفر مرونة كبيرة بتكلفة منخفضة، مثالية للمشاريع المتعددة، سهولة النقل على الطرق
الروافع الثابتة
الرافعات البرجية
أساسية في تشييد الأبراج والأبنية المرتفعة، أنواع: رأس المطرقة، ذراع رفع، تلسكوبية ذاتية التركيب
الرافعات العلوية (الجسرية)
تتحرك في المساحات العلوية على طول مسار معين، تُستخدم في المصانع والمستودعات، أنواع: علوية وسفلية
الرافعات الذراعية
تتميز بذراع ناتئ مثبت على الحائط أو متصل بعمود، تستخدم في ورش العمل والمصانع
رافعات رفع المستوى
لا تحتوي على عربات تعمل على طول الذراع، يحرك الذراع نفسه للأعلى والأسفل للحفاظ على الحمل مستوياً

## Slide 4
مكونات الروافع الرئيسية
القاعدة
مرساة هيكلية لنقل القوى التشغيلية إلى الأرض، تختلف حسب نوع الرافعة
الذراع
الذراع الرافعة الأساسية، يحدد مدى الرافعة وقدرتها على الرفع
الثقل الموازن
كتل ثقيلة تعوض وزن الحمل والذراع، تمنع الانقلاب
العربة
عربة آلية تتحرك أفقيًا على طول الذراع، لوضع الخطاف بدقة
السارية
هيكل الدعم العمودي يوفر الارتفاع اللازم لرفع الأشياء
قمة البرج
القسم العلوي من الصاري الرأسي، يربط البرج بالهيكل الدوار
كابينة المشغل
تحتوي على أنظمة التحكم: عصا التحكم، أزرار، شاشات رقمية
نظام الرفع
محرك كهربائي أو هيدروليكي، حبل سلكي، كتلة الخطاف
أجهزة السلامة
أنظمة منع الاصطدام، مؤشرات الحمل، أجهزة الإنذار
نظام الطاقة
محركات كهربائية أو هيدروليكية، أنظمة التحكم في الطاقة

## Slide 5
استخدامات الروافع
البناء والتشييد
رفع مواد البناء إلى الطوابق العليا
بناء ناطحات السحاب والمباني المرتفعة
تركيب الهياكل الفولاذية والخرسانة
الصناعة والتصنيع
نقل المعدات الثقيلة داخل المصانع
تجميع السيارات والآلات الكبيرة
تحريك المواد الخام والمنتجات النهائية
الموانئ والنقل البحري
تحميل وتفريغ الحاويات من السفن
تجميع وإصلاح السفن والمنصات البحرية
نقل البضائع بين وسائل النقل المختلفة
الطاقة والبنية التحتية
بناء محطات الطاقة والمنشآت النفطية
تركيب توربينات الرياح والألواح الشمسية
بناء الجسور والأنفاق والسدود

## Slide 6
معايير السلامة في تشغيل الروافع
الفحص والإعداد قبل الرفع
فحص الحبال والسلاسل
تأكد من عدم تعلق الحمل
التحقق من تأثير الرياح
احتياطات أثناء الرفع
تجنب التسارع المفاجئ
لا تحرك الأحمال فوق الموظفين
لا تسحب الأحمال جانبياً
متطلبات المشغل
تدريب فني متخصص وشهادة معتمدة
إعادة تأهيل وتقييمات دورية
لياقة بدنية وقدرة على التقدير البصري
شرط أساسي
لا يجوز تشغيل الرافعات إذا كان المشغل غير لائق بدنياً أو عقلياً
إجراءات التشغيل الآمن
عدم القيام بأنشطة تشتت الانتباه
إطاعة إشارات التوقف من أي شخص
اتبع إشارات الرفع من الموظفين المعينين

## Slide 7
خاتمة: أهمية الروافع في الحياة الحديثة ومستقبل تطورها
أهمية الروافع
محرك أساسي في التنمية الصناعية والعمرانية
زيادة كفاءة الإنتاج وتقليل الجهد البشري
تمكين بناء الهياكل الضخمة والمعقدة
تحسين لوجستيات النقل وتداول البضائع
مستقبل التطور
التشغيل الذاتي والتحكم عن بعد بالذكاء الاصطناعي
أنظمة صديقة للبيئة وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة
تقنيات استشعار متقدمة لزيادة الأمان والدقة
مواد جديدة أخف وأقوى لزيادة القدرة على الرفع
"الروافع ليست مجرد آلات، بل هي أدوات تمكينية ساهمت في تشكيل عالمنا الحديث وستستمر في دفع حدود ما يمكننا بناؤه"