## Slide 1: الرافعات
خليل طهبوب، احمد عليان، كريم بصيلة
تاسع أ

## Slide 2: مفهوم الرافعات
الرافعة: هي ساق صلبة قابلة للدوران حول نقطة ثابتة ( محور ثابت) تسمى نقطة الارتكاز.
تقوم فكرة عمل الرافعة على التأثير بقوة عند احد طرفي الساق، فتدور الساق حول نقطة الارتكاز، ويرتفع الثقل عند الطرف الاخر للساق، فيكون الشغل الذي تبذله القوة على احد طرفي الساق مساويا للشغل الذي يبذله الطرف الاخر للساق على المقاومة، على افتراض ان الطاقة محفوظة.

## Slide 3: تاريخ الرافعات
أول من أشار الى مبدأ الرافعة العالم اليوناني الشهير ارخميدس في القرن الثالث قبل الميلاد. حيث قال مقولته المشهورة حول هذا المبدأ: " أعطني مكانا اقف فيه، و سأحرك العالم "

## Slide 4: اشكال الروافع
تقسم الروافع حسب اشكال او انواعها الى ثلاثة مجموعات، هم:
المجموعة الاولى: نقطة الارتكاز تقع بين القوة و المقاومة. مثال عليها: المقص
المجموعة الثانية: المقاومة تقع بين القوة و نقطة الارتكاز. مثال عليها: العربة احادية العجل
المجموعة الثالثة: القوة تقع بين المقاومة و نقطة الارتكاز. مثال عليها: المجرفة

## Slide 5: قانون الرافعة
عندما تكون الرافعة في حالة اتزان حول نقطة الارتكاز فأن:
القوة * ذراع القوة = المقاومة * ذراع المقاومة
F1 * d1 = f2 * d2
حيث :
d1(ذراع المقاومة (